信阳市污染源自动监测比对季报

2016 年第一季度

| 编制：信阳市环境监测站 | 2016.3.15 |
| --- | --- |

信阳市国控重点污染源自动监测数据比对监测情况

根据豫环[2016]6 号文下达的 2016 年全省环境监测任务，《环境保护部办

公厅关于印发 2016 年国家重点污染源监控企业名单的通知》（环办[2015]116

号文）环保部下达国控企业名单，信阳市国控重点污染源共计 16 家。信阳市

环境监测站 2016 年第一季度组织了对辖区内 1 家国控废水的企业污染源，5

家国控废气和 10 家国控污水处理厂进行了自动在线监测的比对。

一、在线企业自动比对监测情况

2016 年第一季度，信阳市环境监测站按照豫环[2016]6 号文下达的 2016

年全省环境监测任务的要求进行了重点污染源自动在线监测的比对工作，共监

测国控污染源 16 家企业的在线监测的比对。其中，废水国控污染源有 1 家企

业安装在出口处，监测率为 100%；废气国控污染源有 5 家企业，监测率为 100%；

城镇污水处理厂有 10 家国控企业进、出口分别安装自动在线监测设备；监测

率为 100%。详见附表 1。

二、在线企业自动监测比对情况

为掌握污染源自动在线监测数据的有效性情况，我们对上报的在线自动监

测数据进行了分析，现将自动在线监测数据比对情况统计如下：

1 整体比对情况

本季度对废水在线设备进行质控和样品的比对，废水监控 1 家国控企业出

1

口数据比对均在误差允许范围内，比对合格。污水处理厂监控 10 家企业，进

口和出口比对均在误差允许范围内，比对合格。废气监控 5 家国控企业，废气

进、出口的比对均在误差允许的范围内，比对合格。

详细情况见附表 2。

2 废水重点污染源

进行自动在线监测设备比对监测的 1 家废水污染源中，在厂总排口安装

COD 自动在线监测设备的污染源企业有 1 家，即河南华英农业发展股份有限公

司。COD 比对试验相对误差符合国家有关技术要求（《水污染源在线监测系统

运行与考核技术规范》HJ/T355-2007，以下同）的有 1 家，占 100%，数据有

效，比对数据合格。

在厂总排口安装氨氮自动在线监测设备的污染源企业有 1 家，即河南华英

农业发展股份有限公司。氨氮比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有 1

家，占 100%，数据有效，比对数据合格。

3 城镇污水处理厂

进行进口自动在线监测设备比对监测的 10 家城镇污水处理厂中，COD 比

对试验相对误差符合国家有关技术要求的有 10 家，占 100%，数据有效，比对

数据合格。出口自动在线监测设备比对监测的 10 家城镇污水处理厂中，COD

比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有 10 家，占 100%，数据有效，比

对数据合格。进行进口自动在线监测设备比对监测的 10 家城镇污水处理厂中，

氨氮比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有 10 家，占 100%，数据有效，

比对数据合格。出口自动在线监测设备比对监测的 10 家城镇污水处理厂中，

氨氮比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有 10 家，占 100%，数据有效，

比对数据合格。

4 废气重点污染源

2

进行自动在线监测设备比对监测的 5 家国控（大唐信阳（华豫）发电有限

责任公司、安钢集团信阳钢铁有限责任公司、大唐信阳发电有限公司、华新水

泥（河南信阳）有限公司和天瑞集团光山水泥有限公司）废气污染源中，安装

烟（粉）尘自动在线监测设备的污染源有 5 家。烟（粉）尘比对试验相对误差

符合国家有关技术要求（固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）

HJ/T75-2007，以下同）的有 5 家，占 100%，数据有效，比对数据合格。

安装二氧化硫自动在线监测设备的污染源有 5 家。二氧化硫比对试验相对

误差符合国家有关技术要求的有 5 家，占 100%，数据有效，比对数据合格。

安装氮氧化物自动在线监测设备的污染源有 5 家。氮氧化物比对试验相对

误差符合国家有关技术要求的有 5 家，占 100%，数据有效，比对数据合格。

附表 1：  信阳市 2016 年第一季度国控企业自动比对监测情况统计表

| 污染源类型 | 企业家数 | 监测企业数 | 未监测企业数 | 监测率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水国控 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 废气国控 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 污水处理厂国控 | 10 | 10 | 0 | 100 |

| 附表 2 | 信阳市 2016 年第一季度监测在线比对监测情况统计表 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 企业名称 | 污染源类型 | 在线设备安装位置 | 比对结果 |  |
| 1 |  | 河南华英农业发展股份有限公司 | 废水国控 | 出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
| 2 |  | 大唐信阳华豫发电有限责任公司 | 废气国控 | 进、出口烟尘、二氧化 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硫、氮氧化物 |  |  |
| 3 |  | 大唐信阳发电有限公司 | 废气国控 |  | 合格 |  |
| 4 |  | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 废气国控 | 10 个出口烟尘、二氧 | 合格 |  |
|  |  | （10 个烟囱出口安装在线设备） |  | 化硫、氮氧化物 |  |  |
| 5 |  | 天瑞集团光山水泥有限公司 | 废气国控 | 窑头烟尘 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 窑尾烟尘、二氧化硫、 |  |  |
| 6 |  | 华新水泥（河南信阳）有限公司 | 废气国控 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 7 |  | 信阳市城市污水处理有限责任公司 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |

| 8 | 信阳市城市污水处理有限责任公司二期 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 罗山县城市污水处理有限公司 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
| 10 | 光山县城污水处理厂 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
| 11 | 新县污水处理厂 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
| 12 | 商城县开源污水处理厂 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
| 13 | 信阳市民生水务有限公司 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
| 14 | 潢川县淮利城市污水处理有限责任公司 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
| 15 | 淮滨县碧波污水处理有限责任公司 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |
| 16 | 息县县城污水处理厂 | 国控 | 进、出口 COD、氨氮 | 合格 |  |

4