信阳市污染源自动监测比对季报

2015年第二季度

编制：信阳市环境监测站                        2015.06.19

信阳市国控重点污染源自动监测数据比对监测情况

根据豫环[2015]6号文下达的2015年全省环境监测任务，《环境保护部办公厅关于印发2015年国家重点污染源监控企业名单的通知》（环办[2014]116号文）环保部下达国控企业名单，信阳市国控重点污染源共计20家。信阳市环境监测站2015年第二季度组织了对辖区内5家国控废水的企业污染源，5家国控废气和9家国控污水处理厂进行了自动在线监测的比对。

- 在线企业自动比对监测情况

2015年第二季度，信阳市环境监测站按照豫环[2015]6号文下达的2015年全省环境监测任务的要求，进行了国控重点污染源自动在线监测的比对工作，共监测国控污染源15家企业的在线监测的比对。具体为：国控废水污染源1家企业（国控5家，4家长期停产）安装在出口处，监测率为20%；国控废气污染源5家，监测率为100%；国控城镇污水处理厂9家国控企业进、出口分别安装自动在线监测设备，监测率为100%。详见附表1，未监测企业见附表2。

二、在线企业自动监测比对情况

为掌握污染源自动在线监测数据的有效性情况，我们对上报的在线自动监测数据进行了分析，现将自动在线监测数据比对情况统计如下：

1整体比对情况

本季度对废水在线设备进行质控和样品的比对， 废水监控1家国控企业出口数据均在误差允许范围之内，比对结果是合格。废气监控5家国控企业，废气进、出口的比对自动监测数据为无效数据的占0%，比对数据均在误差和准确度允许范围之内，比对数据合格。污水处理厂监控9家企业的进、出口数据比对，9家污水处理厂进口有6家COD样品比对不合格，出口COD自动监测数据为无效数据的占0%，氨氮进口有2家质控样比对不合格、出口自动监测数据为无效数据的占0%，其余比对数据均在误差允许范围之内，数据合格。详细情况见附表3。

2废水重点污染源

进行自动在线监测设备比对监测的1家废水污染源中，在厂总排口安装COD自动在线监测设备的污染源企业有1家，即河南华英农业发展股份有限公司。COD比对试验相对误差符合国家有关技术要求（《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》HJ/T355-2007，以下同）的有1家，占100%，比对数据合格。

在厂总排口安装氨氮自动在线监测设备的污染源企业有1家，即河南华英农业发展股份有限公司。氨氮比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有1家，占100%，比对数据合格。

3城镇污水处理厂

进行进口自动在线监测设备比对监测的9家城镇污水处理厂中，COD比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有3家，占33.3%，比对数据合格，其余6家是样品比对不合格。出口自动在线监测设备比对监测的9家城镇污水处理厂中，COD比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有9家，占100%，比对数据合格。进行进口自动在线监测设备比对监测的9家城镇污水处理厂中，氨氮比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有7家，占77.8%，比对数据合格，有2家是质控比对不合格。出口自动在线监测设备比对监测的9家城镇污水处理厂中，氨氮比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有9家，占100%，比对数据合格。

4废气重点污染源

进行自动在线监测设备比对监测的5家国控（大唐信阳（华豫）发电有限责任公司、安钢集团信阳钢铁有限责任公司、大唐信阳发电有限公司、华新水泥（河南信阳）有限公司和天瑞集团光山水泥有限公司）废气污染源中，安装烟（粉）尘自动在线监测设备的污染源有5家。烟（粉）尘比对试验相对误差符合国家有关技术要求（固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）HJ/T75-2007，以下同）的有5家，占100%，比对数据合格。

安装二氧化硫自动在线监测设备的污染源有5家。二氧化硫比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有5家，占100%，比对数据合格。

安装氮氧化物自动在线监测设备的污染源有5家。氮氧化物比对试验相对误差符合国家有关技术要求的有5家，占100%，比对数据合格。

附表1：   信阳市2015年第二季度国、省控企业监测情况统计表

| 污染源类型 | 企业家数 | 监测企业数 | 未监测企业数 | 监测率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控废水 | 5 | 1 | 4 | 20 |
| 省控废水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国控废气 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 省控废气 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国控污水处理厂 | 9 | 9 | 0 | 100 |
| 省控集中式污染治理设施 | 1 | 1 | 0 | 100 |

附表2        信阳市2015年第二季度未监测国控省控企业明细表

| 序号 | 所在 地市 | 企业名称 | 污染源类别 | 未监测 | 未比对 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信阳市 | 河南金鼎化工有限公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 长期停产 |  |
| 2 | 信阳市 | 潢川县天利化工有限责任公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 破产 |  |
| 3 | 信阳市 | 亚洲新能源控股（信阳）有限公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 长期停产 |  |
| 4 | 信阳市 | 信阳富澳鸿达纤维科技有限公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 长期停产 |  |

附表3         信阳市2015年第二季度监测在线比对监测情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 污染源类型 | 在线设备安装位置 | 比对结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 国控废水 | 出口COD、氨氮 | 合格 |
| 2 | 大唐信阳华豫发电有限责任公司 | 国控废气 | 进、出口烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 合格 |
| 3 | 大唐信阳发电有限公司 | 国控废气 |  | 合格 |
| 4 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 国控废气 | 出口烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 合格 |
| 5 | 天瑞集团光山水泥有限公司 | 国控废气 | 窑头烟尘 窑尾烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 合格 |
| 6 | 华新水泥（河南信阳）有限公司 | 国控废气 |  | 合格 |
| 7 | 信阳市城市污水处理有限责任公司 | 国控 | 进口氨氮（质控） 出口COD、氨氮 | 不合格 合格 |
| 8 | 罗山县城市污水处理有限公司 | 国控 | 进、出口COD、氨氮 | 合格 |
| 9 | 光山县城污水处理厂 | 国控 | 进口COD（样品） 进口氨氮（质控） 出口COD、氨氮 | 不合格 不合格 合格 |
| 10 | 新县污水处理厂 | 国控 | 进口COD（样品） 出口COD、氨氮 | 不合格 合格 |
| 11 | 商城县开源污水处理厂 | 国控 | 进口COD（样品） 出口COD、氨氮 | 不合格 合格 |
| 12 | 信阳市民生水务有限公司 | 国控 | 进口COD（样品） 出口COD、氨氮 | 不合格 合格 |
| 13 | 潢川县淮利城市污水处理有限责任公司 | 国控 | 进、出口COD、氨氮 | 合格 |
| 14 | 淮滨县碧波污水处理有限责任公司 | 国控 | 进口COD（样品） 出口COD、氨氮 | 不合格 合格 |
| 15 | 息县县城污水处理厂 | 国控 | 进口COD（样品） 出口COD、氨氮 | 不合格 合格 |